## Slide 1: Elaboration d’un cahier des charges modèle pour la réalisation d’un projet de pompage solaire
Initiative Allemande pour les Technologies Favorables au Climat - DKTI
Cas de la ferme école Bayti – Sidi Allal Tazi

## Slide 2: Présentation de la ferme-école de Bayti
Lancée en 2005 pour une réinsertion sociale et professionnelle à travers le travail de la terre d’un certain nombre d’adolescents et de jeunes âgés entre 15 et 18 ans en situation très difficile,
La Ferme-école est située à douar Ouled Marouane dans la région de Mnasra (Sidi Allal Tazi) à 60 km de la ville de Kénitra.
Elle s’étend sur une superficie de 11 hectares dont 9 sont cultivés.

## Slide 3: Aperçu des activités de la ferme-école :
Élevage | Superficie de 0.4 ha, étable de 120 m2, appareil de traite, frigo de 500 l et 10 génisses
Cultures fourragères et céréalières | Superficie de 3,6 ha blé tendre, blé dur, orge, paille, luzerne et sorgho, maïs
Clémentines | Superficie de 5 ha Environ 3000 plants de 3 variétés différentes
Apiculture | 30 ruches

## Slide 4: Plan de la ferme école Bayti

## Slide 5: Appui de la GIZ pour ce projet
Réalisation d’un audit énergétique de la ferme école
Installation d’un générateur photovoltaïque de 15 kWc et d’une pompe immergée de 11kW
Réalisation d’un forage de 65 m
Réfection de l’ancien système hors-service par l’installation de deux chauffe-eau solaire (CES) thermosiphon de 300 l chacun

## Slide 6: CPS pour le générateur photovoltaïque
Caractéristiques générales :
Technologie : silicium cristallin
Tous les modules proposés devront présenter un aspect et une couleur identiques et être aisément interchangeables
Chaque module doit comporter un numéro de série infalsifiable et une étiquette donnant les caractéristiques sorties usine
Caractéristiques électriques :
Puissance nominale : 230 Wc STC
Tension maximale du système : 1000 V
Tolérance de puissance maximale : -0 +5W
Diode(s) parallèle(s) de protection du module

## Slide 7: CPS pour le générateur photovoltaïque
Caractéristiques mécaniques :
Cadrage : aluminium anodisé
Boîtier de jonction : IP65
Connecteurs : MC4, TYCO ou équivalent
Conformités normatives :
Les modules doivent être conformes aux normes IEC 61 215 et IEC 61 730
Garanties de puissance :
Garantie de puissance : 90% de la puissance à 12 ans et 80% à 25 ans

## Slide 8: CPS pour la structure métallique
Caractéristiques générales :
Le support des modules doit être conçu pour assurer un montage par ancrage en béton dans la terre ;
Le support doit être confectionné d’une manière à assurer une bonne stabilité du générateur solaire face à des vents de vitesses importantes (140 km/h) ;
L’angle d’inclinaison du support doit correspondre à l’angle d’inclinaison optimal des modules photovoltaïques, soit 30°;
Le montage du support doit être conçu d’une manière à laisser un espace vide suffisant de 30 cm entre la base des modules et la surface d’installation ;
L’espacement entre chaque rangée de modules photovoltaïques doit être au minimum de 10 cm;
L’espacement entre chaque module doit être au minimum de 2 cm.

## Slide 9: CPS pour la structure métallique
Caractéristiques mécaniques :
Le matériau de construction du support doit être en acier inoxydable ou en aluminium ou le cas échéant en acier galvanisé à chaud ;
Le support doit être muni de tous les accessoires nécessaires pour son ancrage : Boulons, rondelles, écrous, tiges.
Les accessoires du support doivent être de même nature de matériel.

## Slide 10: CPS pour le câblage, mise à la terre et liaison équipotentielle
Détails techniques relatifs aux :
Câbles DC
Câbles AC
Protections DC
Parafoudres
Signalisation

## Slide 11: CPS pour la pompe et éléments hydrauliques
La pompe centrifuge immergée :
Hauteur Manométrique Totale de 50 mCE
Débit de pompage d’au moins 33 m3/h à la HMT spécifiée
Rendement de pompe 70 % aux conditions de débit et HMT spécifié
Positionnement de la pompe jusqu’à 70 m de profondeur
Pompe de marque internationalement reconnue

## Slide 12: CPS pour la pompe et éléments hydrauliques
Eléments hydrauliques :
Elément de conduite métallique en acier galvanisé avec joints de bride et visserie ;
Manchette de raccordement à la pompe ;
Table d’assise avec un coude de sortie et un élément de conduite métallique en acier galvanisé.

## Slide 13: CPS pour la pompe et éléments hydrauliques
Alimentation électrique :
L’armoire de commande sera située dans un local existant à proximité du forage (< 10 m). Elle devra être fournie et installée avec toutes les pièces de protection et de commande y compris :
Protection contre le fonctionnement à sec
Protection contre inversion de polarité, surcharge et surchauffe du moteur
Disjoncteur différentiel 300 mA
Inverseur de source permettant à la pompe d’être alimenté soit par le générateur photovoltaïque ou soit par le réseau électrique national. En aucun cas les deux sources ne doivent se retrouver en parallèle. En cas d’alimentation par le réseau électrique, le moteur doit être toujours protégé contre les défauts nommés ci-dessus.
Interrupteur 3 positions (Solaire, Réseau, Arrêt)
Relais et Voyants lumineux nécessaires (marche, manque d’eau, défaut thermique, manque phase)
Contrôleur solaire adapté à la puissance de la pompe et aux caractéristiques courant et tension du générateur photovoltaïque et de marque allemande de préférence
Intersectionneur AC entre le contrôleur et la pompe
Mise à la terre des parties métalliques avec piquet de terre (commun avec le générateur PV)

## Slide 14: Garanties matériel
10 ans pour les modules photovoltaïques
1 an pour la pompe immergée
5 ans pour le contrôleur
10 ans pour la structure

## Slide 15: Photos du Projet

## Slide 16: Merci pour votre attention!
Initiative Allemande pour les Technologies Favorables au Climat - DKTI
Notes: Terms of use
This training material is property of GIZ. You may not alter this slide, add or delete any content nor change the master slides. The GIZ logo may not be removed or displaced nor may any other logo or information be placed in the header or footer area of the master slides. Before adding any information to this training mazerial, please contact climate@giz.de.